## Slide 1
RUC DATALAB 2026
位级运算与
IEEE 754
实验完成报告
匿名 · 不公开
37 / 37 通过
本地复测 2026-09-22
0101 0011 1010
0110 1100 0001
bit-level
reasoning
Notes: Source: bits.c, test.py, report/test-results.txt. Student identity supplied by the user.

## Slide 2
01 完成度
12 个函数全部通过
正确性、操作符合规性和边界检查均已通过
37 / 37
评分脚本总分
Chart: 
| bitAnd | bitXor | samesign | logtwo | byteSwap | reverse | logicalShift | leftBitCount | float_i2f | floatScale2 | float64_f2i | floatPower2
得分 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4
12
函数完成
12.0M
独立检查
0
UBSan 报错
DataLab 2026 · 匿名 · 不公开
02
Notes: Source: report/test-results.txt and report/verify.c. The score chart uses the official test.py ratings and all 12 functions pass.

## Slide 3
02 算法架构
固定路径表达位级语义
整数题压缩分支，浮点题拆解字段，所有结果保持可复现
整数基础
bitAnd
bitXor
samesign
logtwo
德摩根定律
符号位与零值
分段最高位查找
位模式变换
byteSwap
reverse
logicalShift
leftBitCount
异或交换
分组互换
掩码去扩展
前导位二分
IEEE 754
float_i2f
floatScale2
float64_f2i
floatPower2
舍入与进位
规格化边界
截断与溢出
非规格化数
统一约束：只使用题目允许的运算符、变量类型与控制流
DataLab 2026 · 匿名 · 不公开
03
Notes: Source: bits.c and README.md. The three groups summarize the implemented functions and their core techniques.

## Slide 4
03 整数题
把高层判断压缩成位运算
每个函数都用固定路径覆盖边界输入
samesign
!((x ^ y) >> 31) & !(!x ^ !y)
符号相同，且零值状态相同
byteSwap
delta = ((x >> a) ^ (x >> b)) & 255
delta 移回两个字节位置
reverse
1 → 2 → 4 → 8 → 16 bit groups
五级掩码完成 32 位逆序
leftBitCount
v = ~x + 16 / 8 / 4 / 2 / 1
在取反值上查找前导零
优化记录 · samesign 从 9 次降至 8 次 · reverse 使用 5 级固定交换 · logtwo 使用 5 级最高位查找
DataLab 2026 · 匿名 · 不公开
04
Notes: Source: bits.c. The code snippets are shortened representations of the implemented expressions; the complete editable source remains in bits.c.

## Slide 5
04 浮点题
IEEE 754 的字段与边界
先拆字段，再处理规格化、非规格化、溢出和 NaN
single precision: 32 bits
sign
1 bit
exponent
8 bits
fraction
23 bits
float_i2f
整数幅值 → 规格化尾数
末 8 位执行最近偶数舍入
floatScale2
指数全 1 原样返回 NaN
非规格化数左移并保留符号
float64_f2i
向零截断
指数过大返回 0x80000000
floatPower2
x < -149 返回 0
-149 至 127 覆盖非规格化到规格化
DataLab 2026 · 匿名 · 不公开
05
Notes: Source: bits.c and tests.c. The field diagram uses the IEEE 754 single-precision layout required by the lab contract.

## Slide 6
05 操作数审计
满分之后的优化判断
所有函数均低于规则上限；进一步压缩需要权衡可读性、移位安全与合规性
函数 | 已用 | 上限 | 余量
bitAnd | 4 | 7 | 3
bitXor | 7 | 7 | 0
samesign | 8 | 12 | 4
logtwo | 17 | 25 | 8
byteSwap | 12 | 17 | 5
reverse | 23 | 30 | 7
logicalShift | 11 | 20 | 9
leftBitCount | 34 | 50 | 16
float_i2f | 20 | 30 | 10
floatScale2 | 11 | 30 | 19
float64_f2i | 15 | 60 | 45
floatPower2 | 9 | 30 | 21
结论
已达到
课程满分门槛
samesign 已完成一次安全的代数化简。其余函数保持当前实现，避免为了少一两次操作引入未定义行为或降低可读性。
DataLab 2026 · 匿名 · 不公开
06
Notes: Source: report/test-results.txt and test.py. Operation counts are produced by the official legality analyzer. The conclusion distinguishes passing the rubric from a formal proof of global minimum operation count.

## Slide 7
06 FINAL DELIVERY
交付清单
代码、报告、复现证据和演示文稿已对齐
✓
bits.c：12 个函数完成，官方 37 / 37
✓
report/report.md：解题思路、边界和 AI 使用说明
✓
report/report.pdf：已渲染检查，姓名与学号已填写
✓
report/test-results.txt 与 report/verify.c：可复现实验记录
✓
datalab2026_final.pptx：可编辑图表、表格和结构图
复现命令
python3 test.py -V
clang -O2 -std=gnu99 -Wall -Wextra -Werror \
-fsanitize=undefined bits.c report/verify.c
/tmp/datalab-verify-final
匿名 · 不公开
提交前：填写本人 fork 地址并按课程要求完成 OBE 提交与答辩
DataLab 2026 · 匿名 · 不公开
07
Notes: Source: repository files bits.c, report/report.md, report/report.pdf, report/test-results.txt, report/verify.c. The OBE submission and Git push remain user-controlled external actions.